Ф.И.О._____________ Группа__

Задание №2

Тест

Выберите правильно варианты ответов:

- Штукатурка – это…

А. Контрольно- измерительный инструмент.

Б. Основной конструктивный элемент здания.

В. Раствор, который наносится на стену, затвердевает, затирается и заглаживается.

2. Обрызг – это…

А. Инструмент для нанесения штукатурного намета.

Б. Первый слой штукатурного намета.

В. Второй слой штукатурного намета.

Г. Это слово не имеет отношения к штукатурным работам.

3. Второй слой штукатурного намета – это…

А. Накрывка.

Б. Обрызг.

В. Грунтовка.

Г. Грунт.

4. Две накрывки имеет:

А. Обычная штукатурка.

Б. Улучшенная штукатурка.

В. Высококачественная штукатурка.

Г. Декоративная штукатурка.

5. Штукатурка делится на две группы:

А. Большая и маленькая.

Б. Высокая и низкая.

В. Мокрая и сухая.

6. Какой инструмент предназначен для провешивания поверхностей?

А. Отвес.

Б. Отрезовка.

В. Сокол.

7. Деревянный или металлический щит с ручкой – это…

А. Штукатурная кельма.

Б. Сокол.

В. Терка.

Г. Зубчатка.

8. Какие штукатурные работы выполняют с помощью терки?

А. Заглаживание.

Б. Намазывание.

В. Затирка.

9. Ковш – это…

А. Инструмент для нанесения раствора.

Б. Инструмент для отделки штукатурки.

10. Заглаживание штукатурного слоя производится:

А. Уровнем.

Б. Бучардой.

В. Зубилом.

Г. Гладилкой.

11. Обычная штукатурка применяется:

А. В гостиницах.

Б. В ресторанах.

В. В подвалах.

12. В жилых помещениях применяется штукатурка:

А. Улучшенная.

Б. Обычная.

В. Ни один из вышеперечисленных вариантов не применяется.

13. Какие трудовые приемы входят в подготовку поверхностей перед оштукатуриванием?

А. Проветривание помещения.

Б. Очистка от пыли, грязи, жирных пятен.

В. Побелка.

14. С помощью какого инструмента производится разравнивание штукатурки?

А. Правило.

Б. Кисть.

В. Штукатурный молоток.

Г. Гладилка.

15. Установите соответствие:

| Вид штукатурных работ | Инструмент, которым выполняется работа |
| --- | --- |
| Провешивание | Кельма |
| Набрасывание | Полутерок |
| Намазывание | Ковш |
| Разравнивание | Отвес |
| Затирка | Терка |
| Заглаживание | Гладилка |

Максимальное количество баллов - 5.

0-1 ошибка – 5 баллов;

2-5 ошибок – 4 балла;

6 ошибок – 3 балла;

Более 6 ошибок – 2 балла.

Баллы__

Варианты правильных ответов.

- В

- Б.

- Г.

- В.

- В.

- А.

- Б.

- В.

- А.

- Г.

- В.

- А.

- Б.

- А.

- Провешивание – отвес;

Набрасывание – ковш;

Намазывание – кельма;

Разравнивание – полутерок;

Затирка – терка;

Заглаживание – гладилка.